## Slide 1: Сила струму. Одиниця сили струму. Амперметр
www.fizikanova.com.ua
УРОК 42

## Slide 2: Запитання для фронтального опитування
1. Назвіть основні
елементи електричного кола.
2. Наведіть приклади
споживачів електричної енергії.
3. З якою метою в електричних колах використовують ключ?

## Slide 3: Запитання для фронтального опитування
4. Що називають електричною схемою?
5. Як на електричних схемах зображують гальванічний елемент? батарею гальванічних елементів? електричний дзвінок? ключ?
6. Який напрямок прийнято за напрямок струму в електричному колі?

## Slide 4: Проблемні питання
Ми знаємо:
Електричний струм – це напрямлений рух заряджених частинок
Як кількісно описати цей процес?

## Slide 5: Сила струму
t — час
Сила струму – це фізична величина, що характеризує електричний струм і чисельно дорівнює заряду, який проходить через поперечний переріз провідника за одиницю часу
q — заряд
I — сила струму

## Slide 6: Одиниця сили струму
Одиниця сили струму в СІ – ампер
Андре-Марі Ампер
1775 - 1836

## Slide 7: Одиниця сили струму
Сила струму в каналі
блискавки сягає 500 кА

## Slide 8: Одиниця сили струму
Сила струму в аксоні під час передачі нервового імпульсу 0,004 мкА

## Slide 9: Одиниця сили струму

## Slide 10: Одиниця сили струму
Середня сила струму в ході лікування електрофорезом – 0,8 мА

## Slide 11: Одиниця сили струму
Сила струму, яка
менше 1 мА безпечна для людини

## Slide 12: Одиниця сили струму
Сила струму 100 мА може призвести до серйозних уражень

## Slide 13: Одиниця сили струму
НЕ МОЖНА
Торкатись оголеного проводу

## Slide 14: Одиниця сили струму
НЕ МОЖНА
Користуватися несправними пристроями

## Slide 15: Одиниця сили струму
НЕ МОЖНА
Збирати, розбирати пристрої, не від'єднавши їх від джерела струму

## Slide 16: Одиниця електричного заряду

## Slide 17: Вимірювання сили струму
Умовне позначення амперметра
Амперметр – прилад для вимірювання сили струму
А

## Slide 18: Вимірювання сили струму
«+» амперметра з’єднують з «+» джерела струму,
а «–» амперметра з
«–» джерела струму
Амперметр вмикають у коло послідовно

## Slide 19: Розв'язування задач
1. Яку силу струму показують амперметри?

## Slide 20: Розв'язування задач
2. Через спіраль електроплитки за 12 хв пройшло 3000 Кл електрики. Яка сила струму в спіралі?

## Slide 21: Розв'язування задач
3. Струм в електричному паяльнику 500 мА. Яка кількість електрики пройде через паяльник за 2 хв?

## Slide 22: Розв'язування задач
4. Скільки часу триває перенесення заряду 7,7 Кл при силі струму 0,5 А?

## Slide 23: Розв'язування задач
5. Скільки електронів пройде за 1 год через поперечний переріз спіралі лампи, якщо сила струму в спіралі дорівнює 5 мА?

## Slide 24: Розв'язування задач
6. При ввімкненні лампи розжарювання в електричне коло через її нитку розжарення за 0,5 хв проходить 9 Кл електрики, а після того як спіраль максимально нагріється 12 Кл за 1 хв. Як змінюється сила струму в лампі?

## Slide 25: Бесіда за питаннями
1. Що називають силою струму?
2. За якою формулою визначають
силу струму?
3. Яка одиниця сили струму?
На честь кого її названо?

## Slide 26: Бесіда за питаннями
4. Яке значення сили струму
безпечне для людини?
5. Яких основних правил безпеки необхідно дотримуватися під час роботи з електротехнічними пристроями?
6. Дайте означення кулона.

## Slide 27: Бесіда за питаннями
7. Яким приладом вимірюють
силу струму?
8. Які правила необхідно виконувати, вимірюючи силу струму?

## Slide 28
Домашнє завдання
Вивчити § 27,
Вправа № 27 (2 – 5)

## Slide 29
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!