## Slide 1: Розрахунок опору провідника. Питомий опір речовини
www.fizikanova.com.ua
УРОК 46

## Slide 2: Проблемні питання
Електричний опір – це фізична величина, яка характеризує властивість провідника протидіяти проходженню електричного струму.
Ми знаємо:
Від чого залежить опір провідника?

## Slide 3: Опір провідника
Опір провідника залежить від
Довжини провідника
Площі поперечного перерізу провідника
Роду речовини

## Slide 4: Опір провідника
Опір провідника прямо пропорційний його довжині

## Slide 5: Опір провідника
Опір провідника обернено пропорційний площі його поперечного перерізу

## Slide 6: Опір провідника
Опір провідника залежить від речовини, з якої цей провідник виготовлений.

## Slide 7: Опір провідника
𝛒 - питомий опір речовини
R - опір
l - довжина
S - площа поперечного перерізу

## Slide 8: Питомий опір провідника
Питомий опір речовини – це фізична величина, яка характеризує електричні властивості даної речовини й чисельно дорівнює опору виготовленого з неї провідника завдовжки 1 м і площею поперечного перерізу 1 м2.

## Slide 9: Питомий опір провідника
Одиниця питомого опору в СІ – ом-метр

## Slide 10: Питомий опір провідника

## Slide 11: Реостат
Реостат – це пристрій зі змінним опором, призначений для регулювання сили струму в електричному колі.

## Slide 12: Реостат
1, 6 – клеми
Двоконтактний повзунковий реостат
2 – керамічний циліндр
3 –дріт
4 – повзунок
5 – металевий стрижень

## Slide 13: Реостат

## Slide 14: Реостат
Важільний (секційний) реостат

## Slide 15: Розв'язування задач
1. Обчисліть опір алюмінієвого дроту довжиною 80 см і площею поперечного перерізу 0,4 мм2.

## Slide 16: Розв'язування задач
2. В освітлювальній мережі будинку використали 100 м мідного дроту, опір якого 850 мОм. Яка площа поперечного перерізу цього дроту?

## Slide 17: Розв'язування задач
3. Ніхромова спіраль для нагрівника електроплитки повинна мати електричний опір 48 Ом. Якої довжини має бути ніхромовий дріт, площею перерізу
0,2 мм2, щоб виготовити таку спіраль?

## Slide 18: Розв'язування задач
4. У лабораторних роботах використовуються мідні з’єднувальні проводи, площа перерізу яких дорівнює 2 мм2. Сила струму в них досягає 2 А. Яка напруга на такому проводі, якщо його довжина дорівнює 10 см

## Slide 19: Бесіда за питаннями
1. Як довести, що опір провідника прямо пропорційний його довжині?
2. Як залежить опір провідника від площі його поперечного перерізу?
3. За якою формулою
обчислюють опір провідника?

## Slide 20: Бесіда за питаннями
4. Що таке питомий опір речовини?
5. Що таке реостат?
6. Які види реостатів ви знаєте? Чим вони відрізняються один від одного?

## Slide 21
Домашнє завдання
Вивчити § 30,
Вправа № 30 (2, 4)

## Slide 22
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!